## Slide 1: ساختمان وزبان ماشين
محسن نوروزی
جلسه اول

## Slide 2: يادآوری
مبنای دو ، هشت ، شانزده ، ده
عمليات جمع وتفريق درمبنای دو ، هشت وشانزده
شيوه نمايش اعداد صحيح منفی( علامت مقدار- متمم 1 و متمم 2)
کداسکی وEBCDIC

## Slide 3: ساختمان کامپيوتر
RAM
وسايل
ورودی
وسايل
خروجی
CPU
وسايل
ورودی
و
خروجی
ROM
گذرگاه آدرس
گذرگاه کنترل
گذرگاه داده

## Slide 4: هاCpu مقايسه تعدادی از
pentium | 80486 | 80386 | 80286 | 8086 | 
4G | 4G | 4G | 16M | 1M | حافظه فيزيکی
64 | 32 | 32 | 16 | 16 | گذرگاه داده درونی
32 | 32 | 32 | 16 | 16 | گذرگاه داده بيرونی
32 | 32 | 32 | 24 | 20 | گذرگاه آدرس

## Slide 5: تعريف چنداصطلاح
BIT
NIBBLE
BYTE
WORD
DOUBLEWORD
QUADWORD
PARAGRAPH
KILOBYTE
MEGABYTE
GIGABYTE
TERABYTE

## Slide 6: 8086ساختارپردازنده
FLAGS
ALU
OPERATOR
SP
SI
DI
BP
DL
DH
CL
BL
AL
CH
BH
AH
IP
DS
SS
ES
CS
توليد آدرس وگذرگاه کنترل
صف دستورالعمل
گذرگاه

## Slide 7: انواع ثبات ها
ثبات های عمومی
ثبات های سگمنت
ثباتهای ايندکس(شاخص)
ثباتهای وضعيت وکنترل

## Slide 8: ثبات های عمومی
AX درعمليات ورودی وخروجی ومحاسبات مورداستفاده قرار می گيرد
BX ثبات پايه برای توسعه آدرس ودرمحاسبات مورد استفاده قرا ر می گيرد
CX ثبات شمارنده حلقه است
DX دراعمال ضرب وتقسيم اعدادبزرگ ودربعضی ازاعمال ورودی خروجی نيزبکارمی رود.
AH
AL
BH
BL
CH
CL
DH
DL
AX
BX
CX
DX

## Slide 9: ثبات های سگمنت
سگمنت بخشی ازحافظه است که آدرس شروع آن بر16 بخش پذيراست ومی تواند تا 64کيلوبايت باشدوچهار نوع است:
  سگمنت داده ها(DS )
  سگمنت پشته(SS)
  سگمنت اضافی(ES )
  سگمنت کد(CS )

## Slide 10: آشنايی با دستورات اسمبلی

## Slide 11: MOV
MOV destination, source
MOV CL,55H
MOV AH,DL
MOV AX,BX
MOV SI,DI
نکته 1: در همه دستورات اسمبلی هردو عملوند بایستی هم اندازه باشند
نکته 2 : در همه دستورات اسمبلی هر دو عملوند نباید حافظه باشند

## Slide 12
ثبات قطعه ها مانند DS و SS و ES و CS رانمی توان مستقيما” مقداردهی کرد
MOV SS,2345Hاشتباه است
برای انجام اين عمل بايستی ازطريق يک ثبات عمل کرد بشکل زير
MOV AX,2345H
MOV SS,AX
اگر مقدارانتقال يافته به ثبات کوچکتراز FF باشد بقيه بيت ها صفرفرض می شود
MOV BX,5H

## Slide 13
انتقال اعدادبزرگ به ثبات باعث ايجادخطاخواهد شد
MOV BL,7F2H
MOV AX,2FE456H

## Slide 14: ADDدستور
ADD destination, source
مثال
Mov AL,25H
MOV BL,34H
ADD AL,BL
مثال
MOV DH,25H
ADD DH,34H

## Slide 15: انواع آدرسها
آدرس فيزيکی
آدرس تفاوت مکان
آدرس منطقی

## Slide 16: آدرسهای فيزيکی
آدرس فيزيکی در يک کامپيوتر 8086 بصورت بیست بايتی بيان می شود
A32FFH
آدرس فيزيکی از عدد 00000H تا FFFFFH می باشد

## Slide 17: آدرس تفاوت مکان یا آدرس آفست
آدرسهای که درمحدوده 64K می باشند را گويند پس اين آدرسها درمحدوده 0000H تا FFFFH می باشد
EF32
توجه» آدرس آفست 16 بیتی است یعنی 4 رقم هگز دارد

## Slide 18: آدرس منطقی
آدرس منطقی متشکل از آدرس شروع قطعه وآدرس تفاوت مکان است مانند مثال زير
2500:95F3
آدرس افست: آدرس واقعی
برای محاسبه آدرس فيزيکی (واقعی)ازروی آدرس منطقی بطريق زيرعمل می کنيم:
  به عدد2500يک صفر درسمت راست اضافه نموده
  با آدرس تفاوت مکان عدد حاصل را جمع می کنيم
  25000+95F3=2E5F3H

## Slide 19: قطعات برنامه
درزبان اسمبلی سه نوع قطعه (سگمنت) داريم
  قطعه کد
  قطعه داده
  قطعه پشته

## Slide 20: قطعه کد
آدرس منطقی يک آدرس هميشه از CS و IP تشکيل می شود وبصورت CS:IP می باشد.
مثال: اگر CS=24F6H و IP=634AH باشد:
الف- آدرس منطقی چيست؟
ب- آدرس تفاوت مکان چيست؟
ج- آدرس فيزيکی رامحاسبه کنيد؟
د- محدوده پايين سگمنت رامحاسبه کنيد؟
ه- محدوده بالای سگمنت رامحاسبه کنيد؟

## Slide 21: قطعه داده
آدرس شروع قطعه داده در DS قرارمی گيرد
آدرس تفاوت مکان می تواند در رجيسترهای BX و DI و SI نگهداری شود.
مثال:
ADD AL,[BX]
مثال : فرض کنيدکه ثبات(رجيستر)DS برابر578C است برای دستيابی به يک بايت مفروض ازداده درآدرس فيزيکی 67F66 آیا قطعه داده محدوده ای راکه داده در آن است می پوشاند؟

## Slide 22: قرارداد مبتنی برکوچکتری
چون فرض براين است که خانه های 8بیتی است لذا اگر يک عدد16 بيتی رابخواهيم درآن ذخيره کنيم بايت پايين تر درمکان حافظه پايين تروبايت بالاتر درآدرس حافظه بالاتر قرارخواهدگرفت.
مثال:
MOV AX,35F3H
MOV [1500],AX
F3
35
DS:1500
DS:1501

## Slide 23
مثال:فرض کنيد داريم
DS:6826=48H
DS:6827=22H
محتوی ثبات BX دراثراجرای دستور MOV BX,[6826] چه خواهد شد.

## Slide 24: STACK پشته چيست؟
بخشی ازحافظه RAM است که بوسيله CPU برای ذخيره موقت اطلاعات بکارمی رود.
برای دسترسی از دوثبات SS و SP استفاده می شود.
محتويات هرثبات به غيرازثبات های قطعه وsp قابل ذخيره سازی درپشته هستند.

## Slide 25: عمل درج درپشته
مثال : فرض کنيد داريم
SP:=1236H
AX=24B6
DI=85C2
DX=5F93
پس ازاجرای دستورات زيرمحتوی پشته را نمايش دهيد.
PUSH AX
PUSH DI
PUSH DX

## Slide 26
C2
85
B6
24
SS:1236
SS:1235
SS:1234
SS:1233
SS:1232
SS:1231
SS:1230
B6
24
PUSH AX
93
5F
C2
85
B6
24
PUSH DI
PUSH DX
START

## Slide 27: بازیابی ازپشته
بازیابی عکس عمل درج است.
مثال: بافرض اینکه درپشته زیر داشته باشیم sp=18FA محتوی پشته وثبات ها راپس ازاجرای دستورات زیر مشخص کنید
POP CX
POP DX
POP BX

## Slide 28
91
F6
SS:1900
SS:18FF
SS:18FE
SS:18FD
SS:18FC
SS:18FB
SS:18FA
23
14
6B
2C
91
F6
6B
2C
91
F6
POP CX
SP=18FC CX=1423
POP DX
SP=18FE DX=2C6B
POP BX SP=1900 BX=F691
START

## Slide 29: FLAGثبات پرچم
یک ثبات 16بیتی است وبه آن ثبات وضعیت هم گفته می شود.
CF پرچم نقلی
PF پرچم توازن
AF پرچم نقلی کمکی
ZF پرچم صفر
SF پرچم علامت
TF پرچم تله
IF پرچم فعال سازوقفه
DF پرچم جهت
OF پرچم سرریز
 |  |  |  | OF | DF | IF | TF | SF | ZF |  | AF |  | PF |  | CF

## Slide 30
مثال: نشان دهیدکه چگونه ثبات پرچم با اجرای دستورات زیر تنظیم می شود
MOV BH,38H
ADD BH,2FH
38 0011 1000
2F 0010 1111
---- --------------
67 0110 0111
CF=0 و PF=0 و AF=1 وzf=0 و SF=0

## Slide 31
مثال : نشان دهید که چگونه ثبات پرچم بوسیله برنامه زیر تنظیم می شود
MOV AL,9CH
MOV DH,64H
ADD AL,DH

## Slide 32
مثال : نشان دهیدکه چگونه ثبات پرچم بوسیله برنامه زیر متاثر می شود
MOV AX,34F5H
ADD AX,95EBH
مثال: چگونگی متاثرشدن ثبات پرچم را با اجرای برنامه زیر نشان دهید
MOV BX,AAAAH
ADD BX,5556H