## Slide 1: ساختمان و زبان ماشین
محسن نوروزی
جلسه دوم

## Slide 2: انواع روشهای آدرس دهی
ثباتی
فوری
مستقیم
غیرمستقیم ثباتی
نسبی پایه
نسبی اندیسی
نسبی اندیس دار پایه

## Slide 3: آدرس دهی ثباتی
دراین نوع آدرس دهی ازثباتها برای نگهداری داده ها ی مورددستکاری استفاده می شودبنابراین نسبتا“ سریع است
MOV BX,DX
MOV ES,AX
ADD AL,BH

## Slide 4: آدرس دهی فوری
درآدرس دهی فوری عملوند مبدا یک مقدارثابت است وچون دراین حالت نیزحافظه مورددسترسی قرارنمی گیرد سریع است وبرای بارکردن اطلاعات درثباتها بجزDS و FLAG بکارمی رود
MOV AX,2550H
MOV CX,635
MOV BL,40H

## Slide 5: آدرس دهی مستقیم
دراین روش داده درمکانی ازحافظه است وآدرس داده درحافظه بلافاصله بعدازدستورمی آید. این آدرس ، آدرس تفاوت مکان است که برای بدست آوردن آدرس فيزیکی بایستی آنرا باشیفت DS وجمع با آدرس فوق بدست آورد.
MOV DL,[2400]

## Slide 6
مثال : آدرس فیزیکی مکان حافظه ومحتوی آنراپس ازاجرای کدهای زیربافرض DS=1512H پیداکنید
MOV AL,99H
MOV [3518],AL

## Slide 7: آدرس دهی غیرمستقیم ثباتی
دراین روش آدرس مکان حافظه ای که عملونددرآن است بوسیله ثبات نگهداشته می شود. برای اینکارازثباتهای SI وDI وBX استفاده می شودکه با زاین ثباتها بعنوان تفاوت مکان نسبت به DS هستند
MOV AL,[BX]
MOV CL,[SI]
MOV [DI],AH

## Slide 8
مثال: فرض کنید DS=1120 و SI=2498 و AX=17FE باشد پس ازاجرای دستورزیرمحتوی مکانهای حافظه چیست
MOV [SI],AX

## Slide 9: روش آدرس دهی نسبی پایه
دراین روش ثباتهای پایه BX و BP ونیزمقدارجابجایی برای محاسبه آدرس موثربکارمی رود
MOV CX,[BX]+10

## Slide 10: آدرس دهی نسبی اندیس دار
مانند روش قبلی است غیرازاینکه ازثباتهای DI و SI برای آدرس تفاوت مکان استفاده می شود.
MOV DX,[SI]+5
MOV CL,[DI]+20

## Slide 11
مثال: فرض کنید DS=4500 و SS=2000 و BX=2100 و DI=8500 و BP=7814 و AX=2512 آدرس فیزیکی مکانی که AX درآن ذخیره می شود را برای موارد زیرتعیین کنید
الف- MOV [BX]+20,AX
ب- MOV [SI]+10,AX
ج- MOV [DI]+4,AX
د- MOV [BP]+12,AX

## Slide 12: آدرس دهی نسبی اندیس دارپایه
ازترکیب دوروش پایه واندیس دار روش جدیدی به نام اندیس دارپایه بوجود می آید.
MOV CL,[BX][DI]+8
MOV CH,[BX][SI]+20
MOV AH,[BP][DI]+12

## Slide 13: لغو قطعه(حذف)
همانطورکه گفته شد آدرس منطقی هرقطعه ازدوبخش تشکیل می شود مثلا“ وقتی می نویسیم MOV AX,[BX] یعنی آدرس منطقی بصورت DS:BX است حال اگربخواهید این قطعه رالغوکنید یعنی ازآدرس شروع قطعه دررجیستردیگری استفاده کنید بطریق زیرباید دستوررابنویسید MOV AX,ES:[BX]
مثال:
MOV AX,CS:[BP]
نام ثبات | ثباتهای تغییرمکان
CS | IP
DS | SI,DI,BX
ES | SI,DI,BX
SS | SP,BP

## Slide 14: خلاصه انواع آدرس دهی
روش آدرس دهی | عملوند | قطعه پیش فرض
ثباتی | رجیستر | ندارد
فوری | داده | ندارد
مستقیم | [عددافست ] | DS
غیرمستقیم ثباتی | [BX],[SI],[DI] | DS
نسبی پایه | [BX]+عدد , [BP]+عدد | DS SS
نسبی اندیس دار | [DI]+عدد , [SI]+عدد | DS DS
نسبی اندیس دار پایه | [BX][SI]+عدد [BX][DI]+عدد [BP][SI]+عدد [BP][SI]+عدد | DS DS SS SS

## Slide 15: دستورالعمل ها درزبان اسمبلی
می تواند از4بخش تشکیل شود
[برچسب ]نمادرمزی [عملوند ][;توضیحات ]
مثال:
MOV AL,BL

## Slide 16: قطعه یک برنامه
Label SEGMENT [options]
دستورات موردنظر
Label ENDS

## Slide 17
STACK _ SEG SEGMENT PARA STACK ‘STACK’
اندازه پشته مشخص می گردد.
STACK _ SEG ENDS
DATA _ SEG SEGMENT PARA ‘DATA’
متغیر ها اعلان می شوند
DATA _ SEG ENDS
EXTRA _ SEG SEGMENT PARA ‘EXTRA’
متغیرهای مربوط به پردازش رشته ها اعلان می شوند
EXTRA _ SEG ENDS
CODE _ SEG SEGMENT PARA ‘CODE’
دستورالعمل های برنامه
CODE _ SEG ENDS

## Slide 18: DBشبه دستور
حافظه رابصورت گروههای بااندازه بایت اختصاص می دهد.
DATA1 DB 25
DATA2 DB 10001001B
DATA3 DB 12H
DATA4 DB ‘2591’
DATA5 DB ?

## Slide 19: DUPشبه دستور
برای کپی کردن تعدادمفروضی کاراکتربکارمی رود
DATA DB 6DUP(12H)
DATA DB 32DUP(?)
DATA DB 5DUP(2DUP(99))

## Slide 20: DWشبه دستور
برای اختصاص دوبایت ازحافظه درهرزمان می باشد
DATA1 DW 954
DATA2 DW 1001010100B
DATA3 DW 253FH
DATA4 DW 9,2,7,0CH,00100000B,’HI’
DATA5 DW 8DUP(?)

## Slide 21: DD شبه دستور
برای اختصاص چهاربایت ازحافظه بکارمی رود
DATA DD 1023
DATA1 DD 100010010110010111000B
DATA2 DD 5C2A57F2H
DATA3 DD 23H,24789H,65533

## Slide 22: DQشبه دستور
برای تخصیص هشت بایت ازحافظه بکارمی رود
DATA20 DQ 4523C2H
DATA1 DQ ‘HI’
DATA2 DQ ?

## Slide 23
PAGE 60,132
TITLE SAMPLEPROG
STSEG SEGMENT
DB 32 DUP(?)
STSEG ENDS
DTSEG SEGMENT
DATA_IN DB 25H,12H,15H,1FH,2BH
SUM DB ?
DTSEG ENDS
CDSEG SEGMENT
MAIN PROC FAR
ASSUME CS:CDSEG,DS:DTSEG,SS:STSEG
MOV AX ,DTSEG
MOV DS,AX
MOV CX,05
MOV BX,OFFSET DATA_IN
MOV AL,0
AGAIN: ADD AL,[BX]
INC BX
DEC CX
JNZ AGAIN
MOV SUM,AL
MOV AH,4CH
INT 21H
MAIN: ENDP
CDSEG ENDS
END MAIN

## Slide 24
STSEG SEGMENT
DB 32 DUP(?)
STSEG ENDS
DTSEG SEGMENT
DATA_IN DW 234DH,1DE6H,3BC7H,566AH
ORG 10H
SUM DW ?
DTSEG ENDS
CDSEG SEGMENT
MAIN PROC FAR
ASSUME CS:CDSEG,DS:DTSEG,SS:STSEG
MOV AX,DTSEG
MOV DS,AX
MOV CX,04
MOV DI,OFFSET DATA_IN
MOV BX,00
ADD_LP: ADD BX,[DI]
INC DI
INC DI
DEC CX
JNZ ADD_LP
MOV SI,OFFSET SUM
MOV [SI],BX
MOV AH,4CH
INT 21H
MAIN ENDP
CDSEG ENDS
END MAIN

## Slide 25
TITLE PROG3
PAGE 60,132
STSEG SEGMENT
DB 32 DUP(?)
STSEG ENDS
DTSEG SEGMENT
ORG 10H
DATA_IN DB 25H.4FH,85H,1FH,2BH,C4H
ORG 28H
COPY DB 6 DUP(?)
DTSEG ENDS
CDSEG SEGMENT
MAIN PROC FAR
ASSUME CS:CDSEG,DS:DTSEG,SS:STSEG
MOV AX,DTSEG
MOV DS,AX
MOV SI,OFFSET DATA_IN
MOV DI,OFFSET COPY
MOV CX,06H
MOV_LOOP: MOV AL,[SI]
MOV [DI],AL
INC SI
INC DI
DEC CX
JNZ MOV_LOOP
MOV AH,4CH
INT 21H
MAIN ENDP
CDSEG ENDS
END MAIN

## Slide 26: EQU
برای تعریف یک ثابت بدون اشغال مکان حافظه بکاربرده می شود.
COUNT EQU 25

## Slide 27: SUB
تفریق اعداد بدون علامت: برای اینکارازروش زیر استفاده می شود
  مکمل دو(متمم دو) مفروق رابدست می آورد
  با مفروق منه جمع می کند
  رقم نقلی را معکوس می کند
  SUB destination, source
Destination=destination-source
نکته: با کنترل CF میتوان تشخیص دادعددحاصل مثبت است یا منفی اگرCF=0 باشدعددحاصل مثبت واگرCF=1 باشد عددحاصل منفی بوده ومکمل دو(متمم دو) آن درمقصد ذخیره می شود.

## Slide 28
مثال:تعیین کنیدکه بعدازاجرای دستورات زیر دررجیستر AL چه مقداری ذخیره می شود ومقدار CF و ZF وPF و AF وSF چه خواهد شد
MOV AL,3FH
MOV BH,23H
SUB AL,BH
مثال:
MOV AL,3FH
MOV BH,23H
SUB BH,AL

## Slide 29: SBB
تفریق بارقم قرضی: دراین دستوراگرCF=0 باشد همانند دستورSUB عمل می شود ولی اگر CF=1 باشدیک واحد ازنتیجه کم می شود
مثال: اگر داشته باشیم CF=1 و AL=95H و BL=4F باشد نتیجه اجرای دستورزیرچیست؟
SBB AL,BL

## Slide 30
مثال:
DATA_A DD 62562FAH
DATA_B DD 412963BH
RESULT DD ?
….
MOV AX,WORD PTR DATA_A
SUB AX,WORD PTR DATA_B
MOVE WORD PTR RESULT,AX
MOV AX,WORD PTR DATA_A+2
SBB AX,WORD PTR DATA_B+2
MOVE WORD PTR RESULT+2,AX

## Slide 31: ADC
این دستورعمل جمع را بارقم نقلی را انجام می دهد.
ADC AH,BL
نتیجه عمل عبارت است از:
AH=AH+BL+CF

## Slide 32
X DD 45ED23AF
Y DD 6785FF23
Z DD ?
MOV AX ,WORD PTR X
ADD AX , WORD PTR Y
MOV WORD PTR Z , AX
MOV AX ,WORD PTR X + 2
ADC AX , WORD PTR Y + 2
MOV WORD PTR Z + 2 , AX

## Slide 33
مثال: خروجی قطعه برنامه زیرچیست
….
DTSEG SEGMENT
DATA1 DQ 548FB9963CE7H
DATA2 DQ 3FCD4FA23B8DH
DATA3 DQ ?
SEGMENT
…….
  CLC
  MOV SI,OFFSET DATA1
  MOVE DI,OFFSET DATA2
  MOVE BX,OFFSET DATA3
  MOV CX,04
BACK: MOV AX,[SI]
  ADC AX,[DI]
  MOV [BX],AX
  INC DI
  INC DI
  INC SI
  INC SI
  INC BX
  INC BX
LOOP BACK
…….